## Slide 1: 系統詳細運作流程
MES回傳可進行加工之工件資訊
使用socket發送指令至AGV與ASRS的EAP進行物料運送作業
回傳工件資訊與加工程式
使用socket發送指令至AGV與ASRS的EAP進行物料運送作業
*完整流程報工記錄
*進站報工
*裝夾報工
*加工報工
*出站報工
物料運送階段
物料運送階段
加工階段
系統初始化
各EAP與MES進行連線
AGV將物料從ASRS搬運至機台進行加工
機械手臂進行上料作業後開始加工
AGV將工件運送回ASRS存放
*完工報工

## Slide 2: 系統運作流程與問題點
系統運作流程
  EAP_Cell請求MES上料。
  MES分別命令EAP_AGV派車、EAP_ASRS料出倉。
  EAP_AGV命令AGV中控派車；EAP_ASRS命令倉儲料出倉。
  AGV中控派車，將倉儲送出的料盤載至永進輸送帶上。
  EAP_Cell詢問MES加工資訊。
  EAP_Cell啟動手臂、機台進行加工。
  加工完成，EAP_Cell請求MES下料。
  MES分別命令EAP_AGV派車、EAP_ASRS料入倉。
  EAP_AGV命令AGV中控派車；EAP_ASRS命令倉儲料入倉。
  AGV中控派車，將永進輸送帶上的料盤載至倉儲入倉。
系統問題點
  倉儲系統經常因不明原因異常無法正常運作。
  機械手臂之GMC AGENT偶而發生不明原因無法連線，需重新啟動。
  EAP使用FOCAS進行CYCLE START指令啟動機台加工時，偶而發生無法正常正確執行。